CBA/F-WZP/1808/2017

| „ZATWIERDZAM” Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Daniel Art | Sprawa nr 32/>PU/2017/JC |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

| Dotyczy: | przetargu nieograniczonego o wartości powyżej równowartości 135.000 euro, na realizację zamówienia pn.: zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych. |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 06.09.2017 r.

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGÓLNE

- Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz 2016 r. poz. 831 i 1020) zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 380), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Al. Ujazdowskie 9

00-583 Warszawa

Regon: 140610454

Adres do korespondencji:

BIURO FINANSÓW CBA,

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Poleczki 3

02-822 Warszawa

tel.: 22 437 13 42, fax: 22 437 13 90,

e-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.cba.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa 
w art. 91a – 91e ustawy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych, 
z podziałem na zadania.

Zadanie 1 –   zakup urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3-A5 w ilości 24 sztuk

Zadanie 2 –  zakup drukarek monochromatycznych laserowych w ilości 60 sztuk

Zadanie 3 –  zakup drukarek laserowych kolorowych w ilości 5 sztuk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: 
kod CPV 30121000-3, 30232110-8

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pełne zadania określone 
w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

- Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów oferent powinien dostarczyć razem ze sprzętem, wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, licencje, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie płyty/dyskietki 
z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.

- Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo-sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. 
W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ustawy Pzp) wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Brak powyższych informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

- Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia opisany niniejszym rozdziale, oraz w załącznikach do SIWZ.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do 15 grudnia 2017 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy:

- Nie podlegają wykluczeniu

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt. 1.2 lit. b, c, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy, Zamawiający Wykluczy Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z:

- zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- członkami komisji przetargowej,

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający, zgodnie z art. 24aa.1 ustawy, przewiduje możliwość najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

VII.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ              WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r. poz. 1126.), Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące dokumenty:

- W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VI pkt. 1 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

  - Aktualne oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczący podwykonawcy.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.

- Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:

  - Wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do SIWZ).

- Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał (od Wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich) złożenia następujących aktualnych dokumentów:

  - Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na arę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

  - Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  - Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;

  - Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

  - Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

  - Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

  - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W celu wykazania, spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą:

  - Wypełniony opis przedmiotu zamówienia, oferowanego przez Wykonawcę sprzętu 
z podaniem konkretnych wartości parametrów (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 1 do SIWZ).

- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - Zamiast dokumentów wymienionych w pkt 3.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

  - Zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 3.2, 3.3, 3.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 4.2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis z par.7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Wymagana forma składanych dokumentów:

  - Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,

  - W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu,

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z  WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Julita Choińska - Wydział Zamówień Publicznych BF CBA tel. 22 437 13 42

- Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15 
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.

- Korespondencja przesyłana za pomocą faksu, poczty  elektronicznej po godzinach urzędowania (tj., która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

- Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości:

Zadanie 1 -  8.000,00 (słownie: osiem tysięcy zł).

Zadanie 2 -  1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

Zadanie 3 -  300,00 zł (słownie: trzysta zł).

UWAGA: W przypadku składania ofert na kilka części, wysokość wadium stanowi sumę wartości kwot wskazanych powyżej dla poszczególnych części zamówienia.

- Forma wnoszenia wadium.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty):

Centralne Biuro Antykorupcyjne 92 1010 1010 0095 9513 9120 0000 z dopiskiem nr sprawy 32/>PU/2017/JC

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.

- Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów CBA przy 
ul. Poleczki 3 w Warszawie (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00).

- Dokumenty, o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

- Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona z postępowania na podstawie  art. 89 ust.  pkt. 7b ustawy Pzp,

- Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 
w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub 
w imieniu innego Wykonawcy (ów).

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.

- Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:

- wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument (np. pełnomocnictwo), określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp

- w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawców oraz ich zdolność techniczną lub zawodową.

- wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,

- z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest 
w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

    - Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane 
przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym 
w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).

    - Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była  ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

    - Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

    - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

    - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

    - Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w terminie składania ofert. Wykonawca jest również zobowiązany do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielić w formie załącznika (np. w oddzielnej kopercie). Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, a Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Biuro Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa Postępowanie nr 32/>PU/2017/JC Nie otwierać przed dniem 17.10.2017

- Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

- Ofertę należy złożyć do dnia 17.10.2017 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów CBA, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert 
w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego 
w Warszawie przy ul. Poleczki 3, w dniu 17.10.2017 r. o godz. 11:00.

- Modyfikacja i wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.

- Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z  postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

- Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i 
ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o  informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r., poz. 915).

- Wartość oferty brutto podana w Formularzu ofertowym, obejmuje wszelkie koszty związane z  realizacją umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku 
z realizacją umowy. Cena obejmuje również dostawę (transport) sprzętu do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów 
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,

- wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

- W przypadku różnicy pomiędzy ceną ofertową brutto określoną przez Wykonawcę słownie i liczbą Zamawiający przyjmie jako prawidłową wartość oferty określoną słownie.

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH WAG I SPOSOBU OCENY OFERT:

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych na podstawie poniższych kryteriów:

Oceniane kryterium i jego znaczenie:

Zadanie nr 1

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga w % | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty (C) | 60 | zgodnie ze wzorem |
| 2. | Okres gwarancji (G) | 20 | zgodnie ze wzorem |
| 3. | Dodatkowe materiały eksploatacyjne (M) | 20 | zgodnie ze wzorem |

- Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do danego kryterium

- Kryterium Cena ofertowa (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 60 pkt.):

C = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (60)

- Kryterium Okres gwarancji (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 20 pkt.):

G = (zaoferowany okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert) x waga kryterium (20)

Uwaga:

Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest podać termin gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku podania terminu gwarancji w niepełnych miesiącach Zamawiający zaokrągli „w dół” do pełnych miesięcy,

W przypadku nie wpisania terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji tj. 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania gwarancji powyżej 60 miesięcy Zamawiający do oceny oferty przyjmie 60 miesięcy.

- Kryterium Dodatkowe materiały eksploatacyjne (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 20 pkt.):

Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać ilość dostarczonych dodatkowych materiałów eksploatacyjnych do każdego z urządzeń. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:

M = (ilość dodatkowych kpl. materiałów eksploatacyjnych oferty badanej / największa  ilość dodatkowych kpl. materiałów eksploatacyjnych spośród złożonych ofert) x waga kryterium (20)

Uwaga:

    - W przypadku zaoferowania powyżej 10 kpl. dodatkowych materiałów eksploatacyjnych Zamawiający do oceny ofert przyjmie, że Wykonawca oferuje 10 kpl. i przyzna wysokość punktów zgodnie z powyższym wzorem.

    - Minimalna ilość dodatkowych kompletów materiałów eksploatacyjnych – 3 kpl.

    - W przypadku braku podania ilości dodatkowych kompletów materiałów eksploatacyjnych, Zamawiający do oceny oferty przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalną ilość tj. 
po 3 kpl. do każdego z urządzeń.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów, tj.

Cn = C + G +M

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru.

Zadanie nr 2 i 3

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga w % | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty (C) | 60 | zgodnie ze wzorem |
| 2. | Okres gwarancji (G) | 20 | zgodnie ze wzorem |
| 3. | Termin wykonania przedmiotu umowy (T) | 20 | zgodnie ze wzorem |

- Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do danego kryterium

- Kryterium Cena ofertowa (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 60 pkt.):

C = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (60)

- Kryterium Okres gwarancji (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 20 pkt.):

G = (zaoferowany okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert) x waga kryterium (20)

Uwaga:

Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest podać termin gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku podania terminu gwarancji w niepełnych miesiącach Zamawiający zaokrągli „w dół” do pełnych miesięcy,

W przypadku nie wpisania terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji tj. 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania gwarancji powyżej 60 miesięcy Zamawiający do oceny oferty przyjmie 60 miesięcy.

- Kryterium Termin wykonania przedmiotu umowy (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 20 pkt.):

Cz = (najkrótszy termin dostawy wskazany w złożonych ofertach / termin dostawy wskazany w badanej ofercie) x waga kryterium (20) W przypadku nie wpisania terminu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny termin tj. 30 dni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do 15 grudnia 2017 r.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów, tj.

Cn = C + G +T

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie 
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, 
w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

    - Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej 
w ofercie.

    - Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z poźn. zm.

3. Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska).

4. Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz 
z zastosowaniem art.  150 ust. 3-10 ustawy Pzp.

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób określony w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, treść gwarancji podlega, przed podpisaniem umowy, zaopiniowaniu pod względem formalno-prawnym, przez radcę prawnego Zamawiającego. W załączniku nr 4 do SIWZ zostały określone zasady jakie należy uwzględnić przy redagowaniu treści dokumentu gwarancji.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych 
w Projekcie umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.

XVIII. WARUNKI DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY:

- Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy:

    - powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, nie powodujących zmiany Przedmiotu umowy,

    - powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań w zakresie modelu/typu Sprzętu/oprogramowania w przypadku zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku pod warunkiem ze Sprzęt/program będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu Sprzętu/oprogramowania i nie spowoduje podwyższenia ceny,

    - po zawarciu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta,

    - niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.:

- Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

- Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną przez wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 – Projekt umowy wraz z załącznikami.

Załącznik nr 4 – Wymagania dot. gwarancji zabezpieczenia nal. wykonania umowy.

# Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1: dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3-A5 w ilości 
24 sztuk

| Nazwa podzespołu | Opis minimalnych wymagań | Szczegółowy opis oferowanych parametrów* |
| --- | --- | --- |
| nominalna prędkość druku – A4 cz-b/kolor | min. 25/25 str./min. |  |
| prędkość kopiowania – A4 cz-b/kolor | min. 25/25 str./min. |  |
| rozdzielczość druku w trybie normalnym | 1200 x 600 dpi |  |
| rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |  |
| rozdzielczość kopiarki | 600 x 600 dpi |  |
| typ skanera | stolikowy, automatyczny podajnik dokumentów |  |
| skanowanie do | - sieciowe skanowanie TWAIN - e-mail - FTP - USB - do skrzynki użytkownika - SMB - obsługiwane formaty dostępne z panelu urządzenia (min.): TIFF, PDF, JPEG, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. |  |
| Skalowanie | Zoom od 25 do 400% ze skokiem max co 1% |  |
| Faks | Tak |  |
| normatywny cykl pracy | min. 25 000 str./mies. |  |
| Obsługiwane formaty | A5-A3 |  |
| Języki drukarki: | Min. PCL5, PCL6 |  |
| czas wydruku pierwszej strony (w formacie A4) | Poniżej 16 sekund |  |
| zainstalowana pamięć | min. 2 GB |  |
| złącza zewnętrzne | - USB - Ethernet 10/100 |  |
| podajnik automatyczny | - min. 2 - min. 500 arkuszy na podajnik |  |
| wbudowany serwer wydruku | Tak |  |
| dysk twardy | Min. 250 GB |  |
| zabezpieczenia | Funkcja bezpiecznego drukowania. Drukowanie bezpieczne dokumentów z zastosowaniem PIN kodu. Zadania drukowania przechowywane na serwerze wydruku do momentu wprowadzenia kodu PIN przez użytkownika. Automatyczne usuwanie danych z pamięci. Szyfrowanie danych na dysku twardym. Obsługa AD (Active Directory) |  |
| oprogramowanie | Sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD/DVD, Oprogramowanie do monitorowania stanu urządzenia (ilość tonera, błędy) |  |
| kompatybilność z systemami operacyjnymi | Windows 7 (32/64)/Windows 8 (32/64)/Windows 10 (32/64) Macintosh min. 10.x Serwer 2003/2003x64/2008/2008x64 Unix/Linux |  |
| w komplecie | kabel zasilający, kabel sygnałowy USB o długości co najmniej 3 m. |  |
| druk dwustronny – automatyczny | Tak |  |
| gwarancja producenta | 36 miesięcy |  |
| Dokumentacja | Instrukcja w języku polskim |  |
| Inne | - sorter elektroniczny - tryb energooszczędny - panel operatorski w języku polskim - podstawa pod urządzenie pozwalające na przemieszczanie urządzenia (stolik z kółkami) - finiszer ze zszywaniem |  |
| Wyposażenie | Zestaw instalacyjny materiałów eksploatacyjnych |  |
| Wyposażenie dodatkowe | min. 3 kpl. tonerów oraz zszywek (do każdego z urządzeń). |  |
| Instalacja urządzenia | Bezpłatnie do 6 miesięcy od daty dostawy, ustalony na roboczo z Zamawiającym (lokalizacja instalacji obejmuje oddziały w Polsce) |  |

.............................., dn. .......................

............................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Zadanie nr 2: dostawa drukarek monochromatycznych laserowych w ilości 
60 sztuk.

| Nazwa podzespołu | Opis minimalnych wymagań | Szczegółowy opis oferowanych parametrów* |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne – tylko funkcja druku |  |
| prędkość druku | min. 30 str./min. |  |
| rozdzielczość druku mono | min. 600 x 600 dpi |  |
| czas wydruku pierwszej strony (w formacie A4) | do 7 sekund |  |
| miesięczne obciążenie | min. 40000 stron |  |
| złącza zewnętrzne | - USB |  |
| podajnik automatyczny | - min. 200 arkuszy |  |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |  |
| oprogramowanie | sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD/DVD |  |
| kompatybilność z systemami operacyjnymi | min. Windows 7 (32/64)/Windows 8 (32/64)/Windows 10 (32/64) |  |
| w komplecie | kabel zasilający, zestaw instalacyjny materiałów eksploatacyjnych |  |
| druk dwustronny – automatyczny | Tak |  |
| gwarancja producenta | min. 36 miesięcy |  |
| dokumentacja | Instrukcja w języku polskim |  |
| wyposażenie dodatkowe | - 1 dodatkowy oryginalny kpl. materiałów eksploatacyjnych (tj. toner, bęben światłoczuły) (do każdego z urządzeń). - kabel USB min. 3m (do każdego z urządzeń). |  |

.............................., dn. .......................

............................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Zadanie nr 3: zakup drukarek laserowych kolorowych w ilości 5 sztuk

| Nazwa podzespołu | Opis minimalnych wymagań | Szczegółowy opis oferowanych parametrów* |
| --- | --- | --- |
| technologia | laserowa, kolorowa |  |
| formaty | A5, A4 |  |
| podajnik papieru | min. 150 arkuszy A4 |  |
| szybkość druku w kolorze/czarno-biały | min. 15 str./min. |  |
| max rozdzielczość druku | min. 600 dpi |  |
| skaner | tak |  |
| max rozdzielczość skanowania | min. 600 dpi |  |
| druk dwustronny – automatyczny | TAK |  |
| interfejsy | USB |  |
| interfejsy radiowe | brak, lub z możliwością całkowitego wyłączenia |  |
| oprogramowanie | sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD/DVD |  |
| kompatybilność z systemami operacyjnymi | min. Windows 7 (32/64)/Windows 8 (32/64)/Windows 10 (32/64)Windows 7/Windows 8 |  |
| w komplecie | kabel zasilający, zestaw instalacyjny materiałów eksploatacyjnych |  |
| rozmiar wys. max | 500 mm |  |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |  |
| wyposażenie dodatkowe | dodatkowe tonery: 2 x czarny, 1 x cyat, 1 x magenta, 1 x yellow – każdy o wydajności min 1300 stron A4 (do każdego z urządzeń). - kabel USB min. 3m (do każdego z urządzeń). |  |

.............................., dn. .......................

............................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza  możliwości opisania oferowanych parametrów na zasadzie spełnia/ nie spełnia lub tak/nie. W tabelach stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ należy szczegółowo opisać parametry techniczne oferowanych urządzeń.

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

do postępowania nr 32/>PU/2017/JC

NAZWA FIRMY:___________________________________________________________________________________

REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NR KRS/CEDG: _________________________________________

ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat:

______ - ______ ,________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Internet: http:// __________________________________ pl

tel.________________________________			faks___________________________________

Mały i średni przedsiębiorca:       (  tak                 (  nie

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:

__________________________________________________________________

tel. __________________________________________

e-mail: __________________@____________________

My niżej podpisani, w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

- Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

zadanie nr 1

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3-A5 w ilości 24 sztuk.

Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

Typ ………….…………………………………………..

za  cenę …………………………………zł brutto.

(Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

(słownie złotych……………………………………………………………………..0/100)

Udzielamy ………………. miesięcznej gwarancji. (min. 36 miesięcy).

Oferujemy dodatkowe wyposażenie w ilości …………….. kpl. tonerów oraz zszywek do każdego urządzenia (min. 3 kpl).

Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: zgodnie z rozdziałem V SIWZ.

zadanie nr 2

Dostawa drukarek monochromatycznych laserowych w ilości 60 sztuk Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

Typ ……………………………………………………..

za  cenę …………………………………zł brutto.

(Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

(słownie złotych……………………………………………………………………..0/100)

Udzielamy ………………. miesięcznej gwarancji. (min. 36 miesięcy).

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: ….. dni od daty podpisania umowy (max. 30 dni, lecz nie później niż do 15 grudnia 2017r.).

zadanie nr 3

Dostawa drukarek laserowych kolorowych w ilości 5 sztuk.

Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

Typ ……………………………………………………..

za  cenę …………………………………zł brutto.

(Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

(słownie złotych……………………………………………………………………..0/100)

Udzielamy ………………. miesięcznej gwarancji. (min. 36 miesięcy).

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: ….. dni od daty podpisania umowy (max. 30 dni, lecz nie później niż do 15 grudnia 2017r.).

Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/nie będzie1 prowadzić 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

W przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wystąpi on 
w następującym zakresie:

| Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego | Wartość wskazanych usług bez kwoty podatku |
| --- | --- |

- Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy rękojmi za wady sprzętu na okres……………… miesięcy (minimum 24 miesiące).

- Akceptujemy termin płatności wynoszący 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

d) akceptujemy zawarty w Załączniku nr 3 projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

e) ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

- Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć1 wykonanie części zamówienia podwykonawcy(om)w zakresie:

………………………………………………………………………………………………..

następującym podmiotom …………………………………………………………………

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.     ..................................................................

2.      .................................................................

.............................., dn. .......................

............................................................

(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka lub podpis upoważnionego przedstawiciela)

1 niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

Egz. nr …….

U M O W A   nr ……../CBA/2017/PN

W dniu ………………………. r. w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa-Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działającym przy pomocy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9, NIP 701-00-25-324, Regon: 140610454, reprezentowanym przez Pana Ernesta Bejdę – Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………… z siedzibą w …………………. przy ul. ……………, zarejestrowaną w Krajowym  Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: ………….., prowadzonym przez ………………………., …. Wydział Gospodarczy KRS, NIP ……………….., REGON: ……………, reprezentowaną przez ………………………………. , zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanych dalej łącznie „Stronami”.

stosownie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ………………………….., na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), nr sprawy  …/>PU/2017/………., zawarto umowę następującej treści:

§ 1

# Przedmiot umowy

# Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego od Wykonawcy ……………, zwanych dalej „Sprzętem”, na potrzeby komórek organizacyjnych CBA. Szczegółowy opis Przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1.

# Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność Sprzętu 
i wydać mu go na zasadach określonych w § 4 umowy, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać Sprzęt 
i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 umowy.

# Na Przedmiot umowy określony w ust. 1 składają się następujące czynności:

- sprzedaż, dostarczenie i instalacja (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1) Sprzętu zgodnego z Załącznikiem nr 1 do umowy;

- dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i kart gwarancyjnych do dostarczonego Sprzętu;

- zapewnienie udzielenia nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na oprogramowanie standardowe oraz przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów licencyjnych;

- zapewnienie w ramach gwarancji do świadczenia usług konserwacji i przeglądu Sprzętu zgodnie z warunkami producenta;

- udzielenie gwarancji na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do umowy.

- Specyfikację ilościowo-cenową zawiera Załącznik nr 4.

§ 2

Organizacja

- W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją umowy, Zamawiający wyznacza nw. przedstawiciela:

………………….. tel. (22) ………………..,  e-mail ………………………

……………………tel. (22) ………………..,  e-mail ……………………….

………………….. tel. (22) ………………….,  e-mail ……………………..

- W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją umowy, Wykonawca wyznacza nw. przedstawiciela:

……………………………… tel. ………………………,  e-mail ………………………………..

- Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiadają za nadzór nad wykonaniem umowy zgodnie z przepisami niniejszej umowy.

- Obie Strony mogą zmienić swoich przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 i 2,  informując drugą Stronę z co najmniej 1-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

- Za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku, godz. 8.15 – 16.15, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

# Wykonanie umowy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy 
i stosowanymi normami technicznymi.

- Strony zgodnie oświadczają, iż wydanie Sprzętu nastąpi w dniu dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu w miejsca określone w Załączniku nr 9 i na zasadach wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad, spakowany 
w oryginalne bezzwrotne opakowania producenta, nie starszy niż sześć miesięcy od daty dostawy, posiadający oznakowanie (certyfikat) CE, oraz że nie jest obciążony prawami osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymogów w zakresie zapewnienia efektywności energetycznej dostarczanych urządzeń, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) 106/2008 z dnia 15.01.2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych.

- Wykonawca zapewni pełną dokumentację standardowo dostarczaną przez producentów Sprzętu. Dokumentacja ta dostarczona będzie w języku polskim.

§ 4

Termin i warunki dostawy i instalacji Sprzętu

      - Sprzęt podlegać będzie odbiorowi. Szczegółowe zasady odbioru Sprzętu zawiera Załącznik nr 2 do umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu nie później niż do dnia 
…………………… 2017 roku, przy czym za termin dostarczenia Sprzętu przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego Protokołu odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór zawiera Załącznik nr 7 do umowy.

      - Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą zakończyć się w terminie wskazanym w ust. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Sprzętu do czasu jego odbioru przez Zamawiającego na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do umowy.

      - W razie pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu z dostarczeniem Sprzętu powyżej  5 dni roboczych w stosunku do terminu określonego w ust. 2, Zamawiający ma prawo odstąpić od niezrealizowanej części umowy, bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie Przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia.

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu do lokalizacji, o których mowa w Załączniku nr 9 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostarczanego Sprzętu do poszczególnych lokalizacji.

      - Instalacja Sprzętu nastąpi w terminie i miejscu wskazanym Wykonawcy przez Zamawiającego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym Zamawiający zastrzega, iż termin instalacji wyznaczy Wykonawcy w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru Przedmiotu umowy. Dokonana instalacja zostanie potwierdzona przez przedstawicieli Stron umowy podpisaniem Protokołu instalacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do umowy (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1).

      - Podczas instalacji Sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu haseł serwisowych do instalowanego urządzenia, jak również przeszkolenia wyznaczonej osoby przez Zamawiającego z obsługi Sprzętu (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1).

      - W przypadku opóźnienia Wykonawcy w instalacji konkretnego urządzenia ponad 10 dni roboczych 
w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu instalacji zgodnie z ust. 6, Zamawiający zleci wykonanie instalacji w całości innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, za co Zamawiający wystawi refakturę Wykonawcy (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1).

§ 5

# Płatności

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1, (wartość Przedmiotu umowy), Strony ustalają na kwotę netto ……….. zł (słownie: ……………. zł …./100), co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie ……………. zł brutto (słownie: ………………. zł …/100). Wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów dokumentacji, kosztów opakowania, kosztów konserwacji, przeglądów oraz ewentualnych napraw,  kosztów instalacji Sprzętu (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1), udzielenia licencji oraz ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do określonych umową lokalizacji.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

# Centralne Biuro Antykorupcyjne

Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa

NIP 701-00-25-324, REGON 140610454

- Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron protokół odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do umowy.

- Płatność za realizację umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fakturę VAT w dniu podpisania przez przedstawicieli Stron Protokołu odbioru Przedmiotu umowy.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie 
w złotych polskich.

§ 6

# Gwarancja

            - Wymagania gwarancyjne zawiera Załącznik nr 3 do umowy.

            - Wykonawca udziela na dostarczony Sprzęt …. miesięcy gwarancji. Okres rękojmi wynosi …. miesiące.

            - Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi na Sprzęt (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1) liczony jest od daty instalacji Sprzętu, potwierdzonej podpisaniem Protokołu instalacji, o którym mowa w § 4 ust. 6.

            - Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi na Sprzęt (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 2 i 3) liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 4.

§ 7

# Kary

- Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu umowy.

- Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne:

- 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy – w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy;

- 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 2 umowy;

- 0,2 % wartości początkowej brutto uszkodzonego Sprzętu, z tytułu przekroczenia wymaganego czasu na odbiór Sprzętu, o którym mowa w Załączniku nr 3 pkt 5, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w odbiorze;

- 0,2 % wartości początkowej brutto naprawianego Sprzętu - z tytułu przekroczenia wymaganego czasu naprawy gwarancyjnej, o której mowa w Załączniku nr 3 pkt 6, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w naprawie;

- 0,15% wartości początkowej brutto naprawianego Sprzętu - z tytułu przekroczenia czasu trwania procedur zastępczych, o których mowa w Załączniku nr 3 pkt 8, za każdy dzień przekroczenia,

- 0,15% wartości początkowej brutto Sprzętu podlegającego wymianie – z tytułu przekroczenia czasu przewidzianego na wymianę, o którym mowa w Załączniku nr 3 pkt 9, za każdy dzień roboczy przekroczenia,

- 0,2% wartości początkowej brutto niezainstalowanego urządzenia - za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia co do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu instalacji konkretnego urządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1),

- Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt b) – g), nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.

- Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę do dokonywania potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i z zabezpieczenia.

6. 	Kary umowne, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego po otrzymaniu właściwej noty obciążeniowej.

7.     Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w §5 ust. 1 Umowy.

§ 8

# Zmiany umowy

- Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy:

- powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, nie powodujących zmiany Przedmiotu umowy,

- powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 
w zakresie modelu/typu Sprzętu/oprogramowania w przypadku zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku pod warunkiem że Sprzęt/program będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu Sprzętu/oprogramowania i nie spowoduje podwyższenia ceny,

- po zawarciu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta,

- niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;

- Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 9

Inne postanowienia

- Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z realizacją umowy obowiązywać będzie forma pisemna.

- W razie pilnej potrzeby zawiadomienia mogą być przesyłane faksem lub pocztą elektroniczną 
z pisemnym potwierdzeniem ich otrzymania.

- Ustala się następujące adresy, numery faksów, e-maili i telefonów:

Adres Wykonawcy dla potrzeb korespondencji i składania zawiadomień:

……………………………………

tel. …………..Fax …………. e-mail: …………..

technik do kontaktu:

……………………………….., tel. …………… e-mail: …………..

Adres Zamawiającego dla potrzeb składania zawiadomień:

Biuro Teleinformatyki CBA

00-583 Warszawa,  Al. Ujazdowskie 9,

tel. 22/437-26-00 , faks 22/437-26-90, e-mail serwis@cba.gov.pl

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% wartości brutto umowy, tj. w wysokości ………………. zł. (słownie: ……………. zł …./100) w  formie przelewu bankowego, obejmujące okres realizacji  umowy oraz okres udzielonej rękojmi.

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron Protokołu odbioru Przedmiotu umowy.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, tj. 30% wysokości zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady dostarczonego Sprzętu.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zwrot każdej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy), zostanie dokonany przelewem na konto określone przez Wykonawcę.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może dokonać cesji na osoby trzecie wierzytelności wynikających z umowy, 
z wyjątkiem banku kredytującego Wykonawcę w zakresie umowy.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem lub realizacją umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub, że jako takie są traktowane przez drugą Stronę.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną

- Każda ze Stron obowiązana jest do dołożenia należytej staranności, w celu przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.

- Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3  (trzy) egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

- Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1)	Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis Przedmiotu umowy;

2)	Załącznik nr 2 - Zasady odbioru Przedmiotu umowy;

3)	Załącznik nr 3 - Wymagania gwarancyjne;

4)	Załącznik nr 4 - Specyfikacja ilościowo-cenowa;

5)	Załącznik nr 5 - Protokół odbioru ilościowego;

6)	Załącznik nr 6 - Protokół odbioru jakościowego;

7)	Załącznik nr 7 – Protokół odbioru Przedmiotu umowy;

8)  Załącznik nr 8 - Wzór formularza zgłoszenia serwisowego;

9)  Załącznik nr 9 – Wykaz lokalizacji CBA do których dostarczony zostanie Sprzęt;

10) Załącznik nr 10 – Protokół instalacji.

- W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi 
w załącznikach a warunkami ustalonymi w umowie, wiążące są postanowienia umowy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

# Załącznik nr 1

do umowy nr ……/CBA/2017/PN

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

# Załącznik nr 2

do umowy nr ……/CBA/2017/PN

# Zasady odbioru Przedmiotu umowy

# I. Odbiór jakościowy

- Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną do odbioru Przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

- O przygotowaniu Przedmiotu umowy do odbioru jakościowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego  faksem na numer 22/437-26-90  z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, podając:

  - numer umowy,

  - planowaną datę dostarczenia urządzenia do odbioru jakościowego,

  - numery seryjne Sprzętu dostarczonego w ramach umowy.

- Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie w  CBA w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 9 w ciągu 2 dni (dni robocze) od daty dostarczenia Sprzętu.

- Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru jakościowego będzie sprawdzenie poprawności działania i jakości dostarczonego Sprzętu z parametrami/funkcjonalnością zawartymi w umowie.

- Odbiorowi jakościowemu podlegać będzie:

– 2 urządzenia, których numery seryjne zostaną wybrane losowo przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za rozpakowanie dostarczonego Sprzętu wybranego do odbioru jakościowego.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy demonstracji pracy Sprzętu.

- Dodatkowe materiały eksploatacyjne do odbioru jakościowego tj. tusz/toner dostarczy Wykonawca.

- Jeżeli w czasie odbioru jakościowego jakikolwiek Sprzęt wybrany do odbioru jakościowego nie będzie działał poprawnie lub nie spełni wymagań konfiguracyjnych, cała partia przeznaczona do odbioru jakościowego zostanie zwrócona Wykonawcy, a cała procedura odbioru zostanie powtórzona od początku.

- Pozytywny wynik odbioru jakościowego zostanie potwierdzony podpisaniem bez zastrzeżeń Protokołu odbioru jakościowego, którego wzór określa Załącznik nr 6.

- Protokół, o którym mowa w pkt 10, zostanie sporządzony w 2 egz., z których jeden otrzyma Wykonawca, a jeden Zamawiający.

II. Odbiór ilościowy:

- Pozytywny wynik odbioru jakościowego warunkuje przystąpienie Stron do odbioru ilościowego Przedmiotu umowy.

- O przygotowaniu Przedmiotu umowy do odbiorów ilościowych w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 9 do umowy, Wykonawca powiadomi daną jednostkę CBA przesyłając pisemną informację faksem na numer wskazany w Załączniku nr 9 do umowy, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, podając:

  - numer umowy,

  - planowaną datę dostarczenia Sprzętu do odbioru ilościowego,

  - wykaz numerów seryjnych dostarczanego Sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu w poszczególnych jednostkach CBA wymienionych w Załączniku nr 9 do wskazanego miejsca.

- Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru ilościowego jest sprawdzenie kompletności dostarczonego Przedmiotu umowy oraz dokumentacji i potwierdzenie zgodności z ilością określoną w umowie.

- Dostarczony Sprzęt zostanie odebrany ilościowo we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.

- Sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę w standardowych, bezzwrotnych oryginalnych opakowaniach producenta, które będą zabrane przez Wykonawcę na życzenie Zamawiającego.

- Jeżeli w czasie odbioru Sprzętu wystąpią rozbieżności w zakresie ilości lub kompletności dostarczonego Sprzętu, Wykonawca niezwłocznie usunie stwierdzone rozbieżności.

- Odbiór ilościowy dokonany w danej jednostce  terenowej CBA zostanie potwierdzony podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy Protokołu odbioru ilościowego, według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do umowy.

- Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu odbioru ilościowego, bez uwag lub zastrzeżeń, na Zamawiającego przechodzi prawo własności Sprzętu oraz wszelkie korzyści i ciężary związane ze Sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu.

- Protokół, o którym mowa w pkt 8, zostanie sporządzony w 3 egz., z których jeden otrzyma Wykonawca a dwa Zamawiający.

III. Odbiór Przedmiotu umowy

- Podpisane w jednostkach Zamawiającego dwa Protokoły odbiorów ilościowych zostaną niezwłocznie przekazane przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy wyznaczonemu po Stronie Zamawiającego.

- Na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń Protokołów odbiorów ilościowych oraz Protokołu odbioru jakościowego zostanie podpisany przez upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego oraz Przedstawiciela Wykonawcy Protokół odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do umowy.

- Podpisanie Protokołu odbioru Przedmiotu umowy nastąpi po otrzymaniu przez Przedstawiciela Zamawiającego wszystkich Protokołów odbiorów ilościowych podpisanych przez wszystkie jednostki, do których nastąpiła dostawa Sprzętu.

- Wszystkie czynności związane z odbiorami w poszczególnych jednostkach CBA muszą zakończyć się w terminie wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

# Załącznik nr 3

do umowy nr ……/CBA/2017/PN

# Wymagania gwarancyjne

- Okres gwarancji na urządzenia wynosi ….. miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpocznie się z chwilą podpisania Protokołu instalacji (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1) lub z chwilą podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 2 i 3).

- Gwarancja obejmuje również wszelkie naprawy powstałe  w wyniku działań czynników atmosferycznych (np. wyładowania atmosferyczne).

- Do każdego dostarczonego Sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery seryjne produktu, termin i warunki ważności gwarancji (zgodne z umową), adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne. Zgłoszenia o awariach kierowane będą do Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego ustalone w trybie roboczym.

- Zgłoszenia o awariach będą przyjmowane faksem lub e-mail w dni robocze. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Zgłoszenia otrzymane po godzinie 16.15 będą traktowane, jako zgłoszenia otrzymane o 8.15 rano dnia następnego.

- Naprawy gwarancyjne i serwisowe odbywać się będą w siedzibach Zamawiającego. W przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt odbierze uszkodzony Sprzęt od użytkownika do naprawy w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. Po naprawie, w ramach umowy, Wykonawca dostarczy Sprzęt wolny od wad do siedziby Zamawiającego. W przypadku konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca pozostawi nośniki danych w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonanie napraw i usunięcie awarii  zakończone ponownym uruchomieniem Sprzętu musi nastąpić 
w ciągu 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii do serwisu Wykonawcy.

- W przypadku nie wykonania naprawy w terminie podanym wyżej, na okres przedłużającej się naprawy bądź usuwania awarii, Wykonawca dostarczy do użytkownika Sprzęt wolny od wad, równoważny funkcjonalnie, o parametrach technicznych nie gorszych od Sprzętu podlegającego wymianie. Dostawa przedmiotowego Sprzętu nastąpi nie później niż w pierwszym dniu roboczym liczonym od ostatniego dnia wyznaczonego na dokonanie naprawy gwarancyjnej i będzie traktowana jako procedura zastępcza.

- Procedury zastępcze nie mogą trwać dłużej niż 30 dni od chwili zgłoszenia awarii.

- Dwukrotne uszkodzenie tego samego elementu Sprzętu zaistniałe w okresie gwarancji, obliguje Wykonawcę do wymiany tego Sprzętu na nowy (z uwzględnieniem pkt 11), wolny od wad, równoważny funkcjonalnie, w terminie 14 dni roboczych od daty ostatniego zgłoszenia. Okres gwarancji określony w pkt 1 dla wymienionego Sprzętu rozpocznie się z chwilą jego dostarczenia.

- Fakt awarii, naprawy i ewentualnie wymiany Sprzętu na nowy będzie każdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej danego Sprzętu.

- Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.

- Do każdego Sprzętu dostarczona będzie instrukcja użytkownika w języku polskim.

- Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji umowy gwarancyjnej. Niezbędne do prawidłowego działania urządzenia komponenty wymieniane będą nieodpłatnie w ramach świadczenia usługi objętej umową gwarancyjną z uwzględnieniem materiałów eksploatacyjnych z wyłączeniem tuszy i tonerów.

- W ramach umowy Wykonawca na własny koszt, wliczając koszt dojazdu do miejsca instalacji urządzenia zobowiązany jest do świadczenia usług konserwacji i przeglądu Sprzętu, zgodnie z warunkami producenta Sprzętu.

- Czas biegu obowiązkowych przeglądów Sprzętu przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, rozpoczyna się od momentu instalacji urządzenia (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1) lub z chwilą podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 2 i 3).

- Naprawy podzespołów stanowiących nośniki danych odbywać się będą wyłącznie na terenie siedziby Zamawiającego i pod jego kontrolą. W przypadku, gdy naprawa nośników danych będzie niemożliwa, Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy przedmiot na nowy.

- Uszkodzone nośniki danych stanowią własność Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi Wykonawcy w ramach wymiany.

- Dostarczone licencje będą wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem Sprzętu oraz bez możliwości ich wypowiedzenia.

- Oprogramowanie oraz sterowniki do Sprzętu Wykonawca dołączy w aktualnych, stabilnych wersjach na nośnikach elektronicznych.

Załącznik nr 4

do umowy nr ……/CBA/2017/PN

Specyfikacja ilościowo - cenowa

| L.p. | Opis / Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto zł | VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne Producent: ……… Model: ………… ….. Typ: .. |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5

do umowy nr ……/CBA/2017/PN

Protokół odbioru ilościowego

Miejsce dokonania odbioru:

...................................................................................................... Data dokonania odbioru:

...................................................................................................... Ze strony Wykonawcy:

...................................................................................................... (nazwa i adres)

.......................................................................................................

(osoba upoważniona do udziału w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego:

...................................................................................................... (nazwa i adres)

Przedmiotem odbioru ilościowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej umowy

jest:

Razem:

Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadził czynności kontrolne i potwierdza/nie potwierdza* dostarczenie produktu, zgodnie z zapisami umowy.

Uwagi:.........................................................................................................................

............................................................................................................................. ....... Podpisy:

1. ....................................................	1………………………………

2. ....................................................	2………………………………

3.....................................................	3..................................................

(w imieniu Zamawiającego)	(Przedstawiciel Wykonawcy)

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 6

do umowy nr ……/CBA/2017/PN

Protokół odbioru jakościowego

Miejsce dokonania odbioru:

………………………………………………………………………………

Data dokonania odbioru:

………………………………………………………………………………

Ze strony Wykonawcy:

………………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

………………………………………………………………………………

(osoba upoważniona do udziału w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego:

………………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

W ramach odbioru jakościowego, przeprowadzonego w ramach umowy nr   z dnia………

2017r.    na                                       _,    upoważnieni    przedstawiciele    Zamawiającego przeprowadzili czynności kontrolne na podstawie zatwierdzonej przez Strony Umowy procedury i potwierdzają zgodność jakości dostarczonego produktu z parametrami/funkcjonalnością zawartymi w opisie Przedmiotu umowy.

Wynik odbioru jakościowego:

1)  Pozytywny*

2)  Negatywny*

Uwagi:....................................................................................................................... .............

...................................................................................................................... .........................

............................................................................................................................. ..................

.......................................................................................

Podpisy osób upoważnionych do odbioru przedmiotu zamówienia:

1. .............................................................              1……………………………………

2. ............................................................               2…………………………………

3..............................................................	3....................................................... (Przedstawiciele Wykonawcy)	(Przedstawiciele Zamawiającego)

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 7

do umowy nr ……/CBA/2017/PN

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY - wzór do umowy nr ............................. z dnia.............r. na.........................................................

Miejsce dokonania odbioru:

.......................................................................................................

Data dokonania odbioru:

.......................................................................................................

Ze strony Wykonawcy:

.......................................................................................................

(nazwa i adres)

.......................................................................................................

(osoba upoważniona do udziału w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego:

.......................................................................................................

(nazwa i adres)

Upoważniony Przedstawiciel:

1.............................................................

2. ...........................................................

3. .............................................................

na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz Protokołów odbioru jakościowego / odbiorów ilościowych   dostarczonych przez jednostki Zamawiającego, potwierdzają:

1. kompletność dostarczonego przedmiotu Umowy;*

2. zgodność jakości dostarczonego przedmiotu Umowy;* z parametrami/funkcjonalnością

z opisem przedmiotu Umowy;*

3. wykonanie zamówienia zgodne z warunkami zawartymi w Umowie.

Uwagi…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Podpisy osób upoważnionych do odbioru:

1. .............................................................              1…………………………………………

2. ............................................................               2…………………………………………

3..............................................................               3.............................................................

(Przedstawiciel Zamawiającego)	(Przedstawiciel Wykonawcy)

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 8

do umowy nr ……/CBA/2017/PN

WZÓR ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

| Data zgłoszenia: |  |
| --- | --- |
| Dane zgłaszającego usterkę: Firma:.................................... ................................................................................ Adres: ................................................................................................................... Imię i nazwisko:.....................................................................................………….. Tel./TEL.FAX:……………………......…………………………………………………... e-mail:……………………………………………………………………………………………. |
| Dane urządzeń uszkodzonych: Nazwa:............................................................................................................................ Model: ............................................................................................................................ Nr seryjny: ..................................................................................................................... Ilość : ………………………………………...……………………………………………… |
| Opis uszkodzenia: ......................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |
| Informacje dodatkowe............................................................................................................... ………………………………………. Podpis zgłaszającego |

Załącznik nr 9

do umowy nr ………../CBA/2017/PN

Wykaz lokalizacji CBA do których dostarczony zostanie Sprzęt

| Lokalizacja | Ilość Sprzętu Zadanie nr 1 | Adres | Osoba do kontaktów | Nr kontaktowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Białystok | 2 | ul. Andersa 46b, 15-113 Białystok |  |  |
| Bydgoszcz | 2 | Ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz |  |  |
| Gdańsk | 2 | Ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdańsk |  |  |
| Katowice | 2 | Ul. 1 Maja 123, 40-235 Katowice |  |  |
| Kraków | 2 | Ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków |  |  |
| Lublin | 2 | Ul. Gliniana 7, 20-616 Lublin |  |  |
| Łódź | 2 | Ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź |  |  |
| Poznań | 2 | Ul. Wichrowa 20, 60-449 Poznań |  |  |
| Rzeszów | 2 | Ul. Wspólna 1, 35-205 Rzeszów |  |  |
| Szczecin | 2 | Ul. Żołnierska 4d, 71-210 Szczecin |  |  |
| Wrocław | 2 | Ul. Rodakowskiego 6, 51-637 Wrocław |  |  |
| Warszawa | 2 | Ul. Poleczki, 02-822 Warszawa |  |  |

Wykaz lokalizacji CBA do których dostarczony zostanie Sprzęt

| Lokalizacja | Ilość Sprzętu Zadanie nr 2 | Adres | Osoba do kontaktów | Nr kontaktowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Warszawa | 60 | Ul. Poleczki, 02-822 Warszawa |  |  |

Wykaz lokalizacji CBA do których dostarczony zostanie Sprzęt

| Lokalizacja | Ilość Sprzętu Zadanie nr 3 | Adres | Osoba do kontaktów | Nr kontaktowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Warszawa | 5 | Ul. Poleczki, 02-822 Warszawa |  |  |

Załącznik nr 10

do umowy nr …………………………..

PROTOKÓŁ INSTALACJI  - wzór

do umowy nr ............................. z dnia.............r. na.........................................................

Miejsce dokonania instalacji:

.......................................................................................................

Data instalacji:

.......................................................................................................

Ze strony Wykonawcy:

.......................................................................................................

(nazwa i adres)

.......................................................................................................

(osoba upoważniona do udziału w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego:

.......................................................................................................

(nazwa i adres)

Przedmiotem instalacji Sprzętu dostarczonego w ramach przedmiotowej Umowy jest:

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Jednostka miary | Ilość | Nr seryjny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Przedstawiciel  Zamawiającego  potwierdza/nie  potwierdza*  dokonanie  instalacji

Sprzętu, zgodnie z zapisami Umowy.

Uwagi:....................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .......

............................................. Podpisy:

1. ..................................................	1………………………………

2. ..................................................	2………………………………

3..................................................	3..................................................

(w imieniu Zamawiającego)	(Przedstawiciel Wykonawcy)

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

WARUNKI GWARANCJI

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przy redagowaniu treści dokumentu gwarancji należy uwzględnić następujące zasady:

- Gwarancja musi zawierać oświadczenie Gwaranta, że na żądanie Beneficjenta (Zamawiającego) złożone Gwarantowi w dowolnym czasie w okresie ważności gwarancji, Gwarant zapłaci Beneficjentowi należności wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zobowiązanie Gwaranta zawarte w powyższym oświadczeniu musi być nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Beneficjenta; nie może być obwarowane dodatkowymi rygorami w postaci jakichkolwiek warunków i formalności, od których uzależniona byłaby wypłata, jak np. konieczność wykazania istnienia roszczenia, bezsporność żądanych należności, uznanie żądanych należności przez Wykonawcę, złożenie jakiegokolwiek oświadczenia ze strony Wykonawcy, etc.

- Dopuszczalne jest uzależnienie dokonania zapłaty przez Gwaranta od złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, które powinno zawierać:

- pisemne oświadczenie, że żądana kwota jest należna Beneficjentowi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego wezwanie skierowane do Wykonawcy o wywiązanie się z postanowień umowy,

- oznaczenie rachunku bankowego Beneficjenta, na który ma nastąpić wpłata z gwarancji,

- Dopuszcza się żądanie dokumentu potwierdzającego umocowanie osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta, uwierzytelnionego za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego.

- Nie dopuszcza się żądania potwierdzenia podpisów osób upoważnionych do reprezentacji Beneficjenta, o których mowa w pkt. 4, przez banki lub inne instytucje.

- Nie dopuszcza się żądania złożenia wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku lub jakiejkolwiek innej instytucji.

- Zamawiający ma prawo doręczyć Gwarantowi wezwanie osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub w inny sposób na wskazany przez Gwaranta adres korespondencyjny do zgłaszania roszczeń.

- Gwarant może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji tylko w przypadku, jeśli Beneficjent złoży żądanie niezgodne z warunkami wymienionymi w pkt. 3.

- Gwarancja nie może odwoływać się do warunków zawartych w innych dokumentach stosowanych przez Gwaranta, takich jak np. ogólne warunki gwarancji ubezpieczeniowych, regulaminy, instrukcje, wzory, itp.

- Gwarancja nie może zawierać klauzuli, iż gwarancja jest nieważna, jeśli z tytułu jej wystawienia Wykonawca nie dokonał płatności składki (raty składki) w ustalonym terminie.

- Wprowadzenie do gwarancji innych, dodatkowych warunków realizacji uprawnień Beneficjenta poza opisanymi w pkt. 3, (chyba, że wynikają z natury gwarancji jak np. okres ważności gwarancji, warunki wygaśnięcia gwarancji itp.), złożenie oświadczeń przez Gwaranta wbrew postanowieniom pkt. 1 i 2 lub też wprowadzenie do treści gwarancji klauzul, o których mowa w pkt. 9 i 10, lub naruszających postanowienia pkt. 4, 5, 6, 7 lub 8 – Zamawiający uzna za wadliwość gwarancji.

- Dokument gwarancyjny Zamawiający zatrzyma do czasu upływu jej ważności. Po upływie terminu ważności, gwarancja podlega zwrotowi wystawcy gwarancji.

- Dokumenty gwarancyjne muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu instytucji wystawiających, tj. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gwaranta. Dokumenty powinny zawierać aktualne pełne dane rejestrowe Gwaranta w tym wskazywać organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Dokumenty w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Gwaranta lub tłumacza przysięgłego.

- Do dokumentu gwarancyjnego stosuje się wyłącznie prawo polskie. Gwarancja nie może odwoływać się do przepisów prawa innego niż polskie.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć z gwarancji powinny być rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.

- Gwarancja winna obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględniać określony w umowie termin na zwrot zabezpieczenia przez Beneficjenta po zakończeniu realizowania umowy i uznaniu jej za należycie wykonaną.

- Jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie.

# Text boxes

Centralne Biuro Antykorupcyjne

00-583 Warszawa

Al. Ujazdowskie 9

REGON: 140610454

NIP: 701 – 00 – 25 - 324

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Nr seryjny | Wartość jednostkowa [netto] | Wartość łączna [brutto] | Dokumentacja techniczna/ instrukcja obsługi/świadectwo jakości | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |