Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pistoletów o kalibrze 9x19mm w ilości 100 sztuk spełniających wymagania określone w niniejszym opisie.

| Lp. | Minimalne parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne |
| 1 | Kaliber 9x19mm | Kaliber ………x……… mm |
| 2 | Waga pistoletu bez magazynka: nie więcej niż 670 g. | Waga pistoletu bez magazynka ……………g |
| 3 | Długość pistoletu w obrysie: od 170 do 190 mm, | Długość pistoletu w obrysie: …………..mm |
| 4 | Wysokość pistoletu wraz z magazynkiem: od 115 do 130 mm, | Wysokość pistoletu wraz z magazynkiem: ……….. mm |
| 5 | Szerokość pistoletu: od 25 do 35 mm, | Szerokość pistoletu: ………….. mm |
| 6 | Pojemność magazynka: od 13 do 15 szt. | Pojemność magazynka: od ……… do……….. szt. |
| 7 | Siła nacisku spustu: max 2,2 kg w trybie DAO lub SA (+/- 0,1 kg) | Siła nacisku spustu: max ………. kg w trybie ………………. |
| Wymagania w zakresie ukompletowania: |
| 8 | Każdy egzemplarz musi być wyposażony w trzy magazynki | Tak / Nie |
| 9 | Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększoną dźwignię zwalniania zamka. | Tak / Nie |
| Wymagania w zakresie znakowania |
| 10 | Każda jednostka musi posiadać wybity indywidualny numer seryjny | Tak / Nie |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| 11 | Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji nie mniejszej niż 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W ramach gwarancji Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego dokona naprawy przedmiotu umowy lub wymieni wadliwe rzeczy na rzeczy wolne od wad w terminie max 30 dni kalendarzowych. | gwarancja - ……… miesiące wymiana/ naprawa - ……….. dni kalendarzowych |
| Wymagania dotyczące terminu zamówienia: |
| 12 | Termin wykonania zamówienia max do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, | …….. dni kalendarzowych |